## Slide 1
Battle Météorage
Réduire l'alerte orage de 30 min sans augmenter le risque
Weibull AFT calibré + critère opérationnel CG / 3 km
16 min
à 10 % risque (gain 14 min)
26 min
à 5 % risque (gain 4 min)
30 min
à 1 % risque (règle Météorage)

## Slide 2
1. Le problème
La règle des 30 minutes est aveugle au contexte
Comment fonctionne une alerte aujourd'hui :
CG 1
CG 2
CG 3
... 30 min de silence ...
Levée
→ Question : tous les orages ont-ils besoin de 30 min de marge ?
Trop court
Foudroiement du personnel ou d'un aéronef → INACCEPTABLE
Trop long
Retards de vols, immobilisation au sol → coûteux

## Slide 3
2. Notre approche
Prédire un temps d'attente adapté à chaque orage
1
On observe
Rythme des derniers éclairs, distance, intensité, saison
2
Modèle Weibull AFT
Estime la distribution du temps jusqu'au prochain CG
3
On décide
Combien de minutes attendre selon le risque cible
Le client choisit son niveau de risque (paramètre q)
Risque 10 %
agressif (1/10)
Risque 5 %
compromis (1/20)
Risque 1 %
sécurité max (1/100)

## Slide 4
3. Les données
2016-2022, 5 aéroports, 54 470 CG en zone d'alerte
DÉFINITION : Éclair CG (Cloud-to-Ground)
Éclair nuage-sol qui touche le sol et peut foudroyer. Les éclairs intra-nuage (icloud = True) sont exclus car ils ne déclenchent pas d'alerte selon la règle Météorage.
Aéroport | CG | Alertes
Ajaccio | 10 647 | 530
Bastia | 13 742 | 532
Biarritz | 9 911 | 590
Nantes | 4 378 | 206
Pise | 15 792 | 542
TOTAL | 54 470 | 2 400
Comment une alerte est définie
- Un CG dans 20 km démarre une alerte
- Toute l'alerte = série de CG espacés de moins de 30 min
- L'alerte se ferme 30 min après le dernier CG
- Un nouveau CG plus tard = NOUVELLE alerte
Implication fondamentale :
- Gaps intra-alerte < 30 min par construction
- On ne peut pas observer les gaps > 30 min
- → CENSURE À DROITE des données à 30 min

## Slide 5
4. Le modèle Weibull AFT — formules
Une loi de probabilité paramétrée par lambda (échelle) et k (forme)
DÉFINITION : Modèle AFT (Accelerated Failure Time)
Modèle où les variables explicatives X agissent en multipliant le temps caractéristique λ. Si une variable augmente, λ augmente proportionnellement → l'éclair suivant arrive plus tard.
λ — échelle (en min)
Temps caractéristique : si λ = 2, le prochain éclair arrive ≈ 2 min en moyenne.
k — forme (sans unité)
Sur nos données : k = 0,745 < 1 → hazard décroissant : un orage qui s'éteint.

## Slide 6
5. Apprentissage par maximum de vraisemblance
On ajuste β et k pour maximiser la probabilité des données observées
DÉFINITION : Maximum de vraisemblance (MLE)
On choisit les paramètres qui rendent les données les plus probables selon le modèle. lifelines.fit() le fait automatiquement par optimisation numérique.
CAS 1 : event = 1
Éclair non-dernier : on observe tᵢ jusqu'au prochain CG. Densité forte en tᵢ.
CAS 2 : event = 0 (censure)
Dernier CG de l'alerte : aucun éclair pendant 30 min. Le modèle voit le 'silence final'.

## Slide 7
6. Feature engineering — 17 variables contextuelles
Le rythme passé de l'orage est le signal le plus discriminant
Rythme
6 variables
prev_gap, rolling_gap_3, rolling_gap_5, cg_rank, time_since_start, trend_gap
Distance
3 variables
dist_current, dist_cum_mean, dist_diff
Intensité
4 variables
amp_abs, amp_cum_mean, is_negative, pct_neg_cum
Saisonnalité
4 variables
month_sin / month_cos hour_sin / hour_cos
DÉFINITION : rolling_gap_5 (variable dominante, β = +0,354)
Moyenne mobile des gaps entre les 5 derniers CG. Petit (< 1 min) → orage actif → T_q court. Grand (> 4 min) → orage qui se calme → T_q long.

## Slide 8
7. Pourquoi pas juste une moyenne par aéroport ?
Comparaison de 5 approches, du plus simple au plus sophistiqué
DÉFINITION : C-index (Concordance index)
Mesure la capacité d'un modèle à ORDONNER 2 observations selon leur vraie durée. 0,50 = aléatoire. 1,00 = parfait. 0,70+ = bon modèle.
Approche | C-index test | Lecture
1. Constant (médiane globale) | 0,5000 | pas de discrimination
2. Médiane par aéroport | 0,5459 | distingue les aéroports
3. P95 empirique par aéroport | 0,5424 | biaisé par la censure
4. Weibull AFT (dummies aéroport) | 0,5456 | sans contexte par éclair
5. Weibull AFT + 17 features | 0,7432 | +20 points -- adaptation au contexte
Les baselines simples plafonnent à ~0,55. Notre modèle atteint 0,74 grâce au contexte par éclair.

## Slide 9
8. Exemple concret : 2 orages au même aéroport (Ajaccio)
Le Weibull AFT s'adapte. Une moyenne donnerait le même nombre.
Orage A — encore actif
Contexte au dernier CG observé : • rolling_gap_5 = 2,07 min (orage dense) • Distance = 18,9 km • cg_rank = 49 (orage long)
Orage B — qui se calme
Contexte au dernier CG observé : • rolling_gap_5 = 5,53 min (lent) • Distance = 10,0 km • cg_rank = 12 (orage court)
Médiane Ajaccio = 0,48 min POUR LES DEUX → moyenne incapable de distinguer
Le Weibull AFT prédit 18,6 vs 99,7 min : adaptation au contexte

## Slide 10
9. Le rythme concentre 57 % du pouvoir prédictif
Importance totale par catégorie (somme des |β| standardisés)
Catégorie | Importance | Lecture
Rythme | 57 % | rolling_gap_5/3, cg_rank, prev_gap
Saisonnalité | 15 % | month_sin/cos, hour_sin/cos
Aéroport | 14 % | effet géographique (dummies)
Distance | 9 % | dist_current, dist_cum_mean, dist_diff
Intensité | 5 % | amp_abs, polarité, % négatifs
Top 4 coefficients (|β|) :
- rolling_gap_5 = +0,354 → λ × exp(+0,354) ≈ ×1,42 (allonge T_q)
- cg_rank = −0,373 → plus on est tard dans l'orage, plus T_q est court
- rolling_gap_3 = +0,255 → signal plus court mais cohérent avec rolling_gap_5
- month_cos / month_sin → saisonnalité (5e et 6e en importance)

## Slide 11
10. Le piège : on annonce 1 %, on a 6 % en réalité
Le modèle Weibull seul n'est pas déployable tel quel
DÉFINITION : Calibration des quantiles
Un modèle est BIEN CALIBRÉ si la fréquence empirique d'événements correspond à la probabilité annoncée. Ex : si on annonce T_99 (1 % de risque), seuls 1 % des observations doivent dépasser T_99.
Risque annoncé | Risque réel observé | Écart
10 % | 21 % | × 2
5 % | 14 % | × 3
1 % | 6 % | × 6
Pourquoi ?
La queue de Weibull décroît comme exp(−(t/λ)^k) — c'est rapide.
Mais les vrais longs silences entre CG sont encore PLUS LONGS que ce que Weibull prédit.
→ Weibull est trop optimiste sur les extrêmes.

## Slide 12
11. Solution : winsorization + monotonicité
Calibration empirique robuste post-hoc
DÉFINITION : Winsorization
On remplace les valeurs au-dessus du percentile 95 par la valeur du P95. Retire l'effet des outliers SANS les supprimer.
q | c_q brut | c_q winsorisé | c_q final (monotone)
10 % | 1,82 | 1,82 | 1,82
5 % | 2,02 | 2,02 | 2,02
1 % | 2,82 (outliers) | 1,13 (< c_95 !) | 2,02 (= c_95)

## Slide 13
12. Vérification empirique non-paramétrique
Sans modèle : pour chaque alerte, max silence intra-alerte G(A)
DÉFINITION : G(A) = plus grand silence intra-alerte
Pour chaque alerte A avec CG aux instants t_1 < t_2 < ... < t_n, Δᵢ = tᵢ₊₁ − tᵢ et G(A) = max(Δᵢ).
Tolérance α | T*(α) | Gain vs 30 min
10 % | 25 min | +5 min
5 % | 28 min | +2 min
1 % | 30 min | 0 (= règle Météorage)
Découverte
À α = 1 %, T*(1 %) = 30 min
= exactement la règle Météorage !
→ La règle est calibrée empiriquement

## Slide 14
13. Évaluation sur eval 2023-25
Critère opérationnel : seul le 3 km compte (protocole officiel Data Battle)
DÉFINITION : Critère 3 km (protocole officiel)
Un INCIDENT = un éclair à moins de 3 km de l'aéroport arrivant APRÈS la fin d'alerte prédite. C'est la zone vraiment dangereuse pour les opérations sol.
CG (nuage-sol)
L'éclair touche le sol. Dangereux pour le personnel sol. Compte dans le risque opérationnel.
IC (intra-nuage)
L'éclair reste dans le nuage. Non dangereux pour les opérations sol. Non compté dans le risque.
Données eval 2023-25 :
- 973 alertes inédites
- 17 037 CG analysables (avec un suivant observable)
- 385 CG <3 km (base du risque) | 1 610 IC <3 km (non comptés)

## Slide 15
INCIDENT = CG <3 km arrivant APRES notre levee. IC ne comptent pas (features seulement).
Le plancher T_min est le levier operationnel ajustable par l operateur :
T_min = 0 -> modele pur (risque max, gain max).
T_min = 25 -> compromis recommande.
T_min = 30 -> baseline Meteorage (risque ~0, gain ~0).
A chaque CG : timer = max(T_q, T_min). Reset si nouveau CG. Lift si timer expire.
1
Observation
Un CG est détecté en zone 20 km autour de l'aéroport
2
Prédiction
Le modèle calcule T_q(X) : le temps d'attente recommandé
3
Décision
Si T_q min de silence : LEVÉE Sinon (nouveau CG) : RESET
INCIDENT = CG <3 km arrivant APRES notre levee predite.
Le plancher T_min est le levier operationnel : ne jamais lever avant T_min min.
T_min = 0 -> modele pur (risque max, gain max).
T_min = 30 -> baseline Meteorage (risque min, gain min).
T_min entre les deux : compromis.

## Slide 16
15. Resultats — sweep T_min a q=0,95 sur 973 alertes
Plus T_min haut = moins de risque, moins de gain. Compromis ajustable.
T_min | Timer moyen | Gain total | Gain/alerte | Risque CG
0 min | 4,9 min | 953 h | 58,8 min | 88,05 % (339/385) — non deployable
20 min | 22,0 min | 365 h | 22,5 min | 28,05 % (108/385) — agressif
25 min | 26,2 min | 251 h | 15,4 min | 17,14 % ( 66/385) — RECOMMANDE
30 min | 30,0 min | 136 h | 8,4 min | 8,57 % ( 33/385) — ~ baseline
Plus T_min haut = moins de risque, moins de gain. Compromis ajustable.
- Generation predictions.csv (1 pred / CG, confidence = S(30 min | X))
- Sweep theta : on garde les preds avec confidence >= theta, min par alerte
- Meilleur point operationnel : theta=0,95 → R=3,61 %, gain 26 h
- Borne oracle (last CG connu, q=0,95) : R=0,60 %, gain ~330 h
- Baseline Meteorage 30 min : R=1,04 % (reference)

## Slide 17
16. Detail par aeroport — q=0,95, T_min=25
Profils tres differents selon la dynamique locale des orages
Aeroport | Alertes | Timer moy. | Gain/alerte | Gain total | Risque CG
Ajaccio | 192 | 26,0 min | 11,5 min | 37 h | 16,28 % ( 7/43)
Bastia | 233 | 26,3 min | 15,9 min | 62 h | 7,38 % ( 9/122)
Biarritz | 217 | 26,4 min | 12,7 min | 46 h | 12,73 % ( 7/55)
Nantes | 88 | 25,7 min | 16,0 min | 24 h | 26,92 % ( 7/26)
Pise | 243 | 26,1 min | 20,4 min | 83 h | 25,90 % (36/139)
Interpretation :
- Bastia : MEILLEUR RATIO. 62 h gagnees pour seulement 7,4 % de risque.
- Pise : GAIN ABSOLU MAX (83 h) mais aussi le risque le plus eleve (26 %).
Orages denses qui rendent T_q plus aggressif.
- Ajaccio et Biarritz : profils intermediaires.
Total : 251 h / 17,14 % sur les 973 alertes de l'eval 2023-25.
Lecture (Pise_1319, q=0,95) : modele a predit 2,75 min, prochain CG a 35,78 min,
a 1,87 km. C'est un cas pedagogique, pas un incident operationnel.

## Slide 18
17. Risque empirique non-paramétrique 3 km
Validation indépendante du modèle, sans hypothèse de distribution
DÉFINITION : Risque empirique 3 km
Pour chaque CG eval, on calcule l'écart Δ jusqu'au prochain CG et sa distance. Si on appliquait une règle 'lever après T min de silence', combien de CG <3 km seraient ratés ?
Niveau α visé | T*(α) | Gain vs 30 min
10 % | 5 min | +25 min
5 % | 9 min | +21 min
1 % | > 30 min | non atteignable
Pour atteindre 1 % de risque sur les CG dangereux, la baseline 30 min reste nécessaire.

## Slide 19
18. Démo Streamlit interactive
streamlit run app.py
- Sidebar : slider q (niveau de confiance)
- Bouton 'Lancer l'évaluation' : recalcul automatique
-
- KPI globaux affichés :
  . CG évalués, levées prématurées, incidents, risque réel
  . Comparaison à la baseline 30 min
-
- Tableau des incidents détectés (37 à q=0,95) :
  . Date, T_q prédit, gap réel, écart, distance du prochain CG
  . Sélecteur pour ouvrir la TIMELINE VISUELLE d'un incident
-
- Timeline visuelle d'un incident :
  . Étoile rouge = CG dangereux (<3 km)
  . Ligne verte = notre levée prédite T_q
  . Ligne rouge pointillée = arrivée du prochain CG
  . Bande rose = fenêtre où on aurait été en opérations à découvert
-
- Risque empirique non-paramétrique : courbe et tableau
- Synthèse par aéroport

## Slide 20
19. Limites et perspectives
Ce qu'il reste à faire pour passer en production
Limites assumées
- Données censurées à 30 min par construction
- Pas de météo externe (vent, pression, humidité)
- Calibration sur le test (idéal : 3 splits)
- Modèle statique (re-fit annuel à prévoir)
Prochaines étapes
- Intégrer la météo via API Météo France / ECMWF
- Validation A/B en production
- Tester ancillary (k variable selon X)
- Pipeline re-calibration mensuelle

## Slide 21
20. En résumé
- Ce qu'on a fait
  . Weibull AFT entraine par MLE avec gestion native de la censure 30 min
  . 17 variables dont le rythme concentre 57 % du pouvoir predictif
  . Calibration empirique robuste (winsorization + monotonicite)
. Simulation operationnelle reelle (timer CG par CG + plancher T_min)
  - Ce qu'on gagne sur eval 2023-25 (973 alertes, q=0,95, CG-only strict)
  . T_min = 25 (recommande) : 251 h gain, 17,14 % risque CG (66/385)
  . T_min = 20 (agressif) : 365 h gain, 28,05 %
. T_min = 30 (~ baseline) : 136 h gain, 8,57 %
. Baseline 30 min stricte : 0 h, 0 % (reference)
  - Limite assumee et perspective
  . Cible 2 % non atteinte avec le modele pur
  . Solution : classifieur secondaire 'ce CG est-il le dernier ?'
  pour filtrer les CG du milieu d'orage et reduire les levees prematurees

## Slide 22
Merci
Questions ?
Battle Météorage | Weibull AFT + critère 3 km